DJI Spark 迷你航拍機 (全能套裝/新芽綠)

產品特色

掌上起落，手勢控制，一鍵短片，手掌大小的“曉” Spark，讓你盡享飛行樂趣。 套裝包含7個商品：Spark航拍機、遙控器、快拆折疊螺旋槳、智能飛行電池、充電管家、單肩包、槳葉保護罩 ■飛行器 起飛重量 300 g / 尺寸 143 × 143 × 55 mm / 對角線距離（不含槳） 170 mm 最大上升速度 3 m/s（運動模式）/ 最大下降速度 3 m/s（自動降落模式）/ 最大水平飛行速度 50 km/h（運動模式，海平面附近無風環境） 最大飛行海拔高度 4000 m / 最大飛行時間 16 分鐘（無風環境 20 km/h 勻速飛行）/ 最長懸停時間 15 分鐘（無風環境） 衛星定位模組 GPS / GLONASS ■3D傳感系統 : 障礙物感知範圍 0.2 至 5 m ■相機 影像感測器 1/2.3 英寸 CMOS；有效像素 1200 萬 鏡頭 FOV 81.9 °；35 mm 格式等效焦距 25 mm；光圈 f/2.6（攝影範圍 2 m - ∞） ISO 範圍 100 - 3200（影片）；100 - 1600（照片） 電子快門速度 2 - 1/8000 秒 / 照片尺寸 3968×2976 / 照片拍攝模式 單張拍攝 多張連拍（BURST）：3 張 / 自動包圍曝光（AEB）：3 張 @0.7EV 步長 定時拍攝（間隔：2/3/5/7/10/15/20/30/60 s）/ 錄影解析度 FHD：1920×1080 30p / 影片存儲最大碼流 24 Mbps / 支援檔案系統 FAT32 ■遙控器 工作頻率 2.412 - 2.462 GHz；5.745 - 5.825 GHz 最大信號有效距離 2.4 GHz / 電池 2970 mAh / 發射功率（EIRP） 2.4 GHz / 支援移動設備 厚度 6.5-8.5 mm，最大長度 160 mm ■雲台 可控轉動範圍 俯仰：-85° 至 0° / 穩定系統 2 軸機械防抖（俯仰，橫滾） ■視覺定位系統 速度測量範圍 飛行速度≤10 m/s（高度 2 公尺，光照充足） / 高度測量範圍 0 至 8 m / 精確懸停範圍 0 至 30 m ■WI-FI 模式 : 工作頻段 2.4 GHz，5.8 GHz / 最大信號有效距離 水平：100 m，高度：50 m（無干擾，無遮擋） ■充電器 輸入 100 - 240 V，50/60 Hz，0.5 A 輸出 5 V/3 A，9 V/2 A ，12 V/1.5 A