DJI Mavic Air 全能套裝

產品特色

Mavic Air 傳承本產品系列的精湛工藝及先進科技，採用三維摺疊設計，體積小，性能強。它配備三軸雲台，可穩定拍攝 4K 超高清影片。全新的一鍵球形全景1 和「慧拍」模式，智能跟隨和一鍵短片等功能，可讓更多創意快速完成。長達 21 分鐘2 的續航時間，前、下、後三向環境感知，高級輔助飛行系統和智能返航功能 ◎飛行器 : 起飛重量 430 g / 最大上升速度 4 m/s（S 模式[1]）/ 最大下降速度 3 m/s（S 模式[1]） 最長飛行時間（無風環境） 21 分鐘（25 km/h 均速飛行） / 最長懸停時間（無風環境） 20 分鐘 最大續航里程（無風環境） 10 km / 最大抗風等級 5 級風 最大可傾斜角度 35°（S 模式[1]）/ 15°（P 模式） / 最大旋轉角速度 250°/s（S 模式[1]）機載儲存空間 8GB ◎感知系統 : 前方 : 精確測距範圍：0.5 至 12 m / 可探測範圍：0.5 至 24 m / 有效避障速度：飛行速度 ≤ 8 m/s 後方 : 精確測距範圍：0.5 至 10 m / 可探測範圍：0.5 至 20 m / 有效避障速度：飛行速度 ≤ 8 m/s 下方 : 有效測量高度：0.1 - 8 m / 精確懸停範圍：0.5 - 30 m後方： ◎ 遙控器 工作頻率 2.400 - 2.4835 GHz / 發射功率（EIRP） 2.400 - 2.4835 GHz / 內置電池 2970 mAh ◎ 支援接口類型 Lightning，Micro USB（Type-B），USB-C ◎APP / 圖傳方案 增强版 Wi-Fi / 行動裝置 App DJI GO 4 / 即時圖傳質素 遙控器：720p@30fps / 即時圖傳最大碼率 4 Mbps 延時（視乎實際拍攝環境及行動裝置） 170 - 240 ms 行動裝置系統版本要求 iOS 9.0 或更高版本 Android 4.4.0 或更高版本 ◎雲台 結構設計範圍 俯仰：-100° 至 +22° ◎相機 : 有效像素 1200 萬 / 光圈：f/2.8 / 對焦點：0.5 m 至無窮遠自動包圍曝光（AEB）：3/5 張 / 錄影解像度 4K Ultra HD：3840×2160 ◎智能飛行電池 : 容量 2375 mAh