Ubiquiti UniFi  Thin AP 2.4GHz+5G  室內 專業型

- 提供連接200台(含)以上終端無線設備。

- 乙太網路埠：提供2埠(含)以上 10/100/1000 Mbps。

- 雙頻頻率(2.4GHz/5GHz)必須同時並行運作。

- 提供最大傳輸功率22dBm(含)以上。

- 本機種須為內建隱藏式天線，不須另行外接天線。

- 支援IEEE 802.11n無線網路，整合多輸入多輸出(3×3 MIMO)(Multi-input Multi-output)技術，提升802.11a/b/g/n/ac無線傳輸速率，傳輸速率最高可達1300Mbps。

- 支援802.3af/at Power over Ethernet(PoE)功能。

- 須符合中華民國國家通訊傳播委員會「低功率射頻電機技術規範」及通過NCC認證證明並貼附授權認證之NCC型式認證標籤於設備。

- 提供無線基地台(AP)之軟體式或硬體式中央控制管理介面並提供集中控管及分散控管之能力(若學校要自行管理，控制台須安裝於學校)。

- 中央控制管理介面須能符合下列功能：

- 提供AP集中連線控制管理。

- 提供無限制AP之連線授權數量及使用者連線數量。

- 提供設置4組(含)以上SSID。

- 支援多組RADIUS伺服器認證功能。

- 提供設定每一組SSID訊號開啟及關閉之時間排程功能。

- 提供統一監控及分散式管理AP機制，中心網管人員可監控與管理全縣無線AP，各級學校管理人員僅可查看該校所屬之無線AP，並可依需求調整權限至可設定與管理該校無線AP。

- 提供使用者自訂及切換不同地圖檢視與配置AP，且地圖須具備放大、縮小及平移功能。

- 提供產製訪客隨機密碼管理介面功能並可設定單一訪客隨機密碼有效期限。

- 具備內建及支援外部Captive Portal(網頁認證)功能，提供使用者連線網頁認證功能。

- 簽約時提供NCC證明文件及原廠或台灣正式代理商出貨及一年保固證明書。

北區經銷: 精彩電腦股份有限公司 業務部:黃智良 2675-8888