Xyzprinting DA Vinci 1.0 PRO  3D列印機 (不含雷雕模組)

## 產品規格

- 列印技術 : 熱熔解積層法/FFF (Fused Filament Fabrication)

- 最大成型尺寸(寬x深x高) : 200 x 200 x 200 mm

- 列印模式(層厚) : 0.1 mm - 0.4 mm

- 列印噴頭 : 單噴頭設計

- 列印平臺 : 金屬設計(不可拆離)

- 步進馬達規格 : 1.8° HB stepping motor

- XY定位精準度 : X/Y : 0.0125 mm

- Z定位精準度 : Z : 0.0004 mm

- 最高列印速度 : 120 mm/s

- 列印頭移動速度 : 200 mm/s

- 顯示面板種類 : 2.6” FSTN LCM

- 列印軟體 : XYZware Pro/XYZmaker

- 支援3D Builder : 支援

- 支援檔案格式 : .stl, XYZ 格式(.3w),G-code, .3mf

- 作業系統 : Windows 7, 8, 8.1 and 10, 64 bit / Mac OS X 10.10, OS X 10.11, OS X 10.12 / Linux Ubuntu 14.04, Ubuntu 16.04

特點:

1.     可選購加裝雷射雕刻頭

2.     可使用兩種以上耗材(ABS 及 PAL)

3.     支援wifi 列印。

4.     可使用其他廠牌耗材。

5.     最大成行尺寸 200*200*200 mm

6.     最佳精細度 單層可達 0.1mm

註  PAL 為環保材質耗材